## Slide 1: INFOSUP 2017
ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTANANARIVO

## Slide 2: PRESENTATION
Ecole d’Ingénieur
2 sites
  Ankatso : Bureaux administratifs, bloc Technique, préfa
  Vontovorona : zone Pédagogique et Campus Universitaire
PAT : 50 + ECD
PE : 160 enseignants permanents et 100 enseignants vacataires
Etudiants : 3000

## Slide 3: MATERIELS EXISTANTS
ANKATSO
  CFRI : switch TPLINK 16 ports 1, 16 PC
  Ecole doctorale : 3 PC, 1 switch, AP
  Bureaux : 10 PC
  Blocs Techniques : tour, peinture, mécanique générale
  Préfa : 3 PC

## Slide 4: MATERIELS EXISTANTS
VONTOVORONA
  CFRI : 20 + 16 PC
  Ecole doctorale : 10 PC portables, 1 switch, AP (Liaison FO)
  Bureaux : 6 services, 5 PC (PT)
  Blocs Techniques, labo (NC)
  Scolarité : 7 PC, 1 serveur, site web (FO)
  CUR : 32 blocs

## Slide 5: MATERIELS EXISTANTS
VONTOVORONA
  Ment. TCO-EN : 1 serveurs, 1 routeurs, 5 switch (2-3), 30 PC, 2 AP (FH)
  Ment. BTP : 1 switch, 20 PC (FH)
  Ment. MTO : 20 PC, 1 switch, 1 AP (FO – PT)
  Ment. IGAT : 1 PC (PT), 1 switch, 20 PC (NC)
  Autres Ment. GE, GMI, CHIMIE, SIM, PETROLE, MINE, GEOLOGIE, HYDROLIQUE : 40 PC (NC)
  Vitrine Numérique : 10 PC, 15 tablettes, 2 imprimantes, TV, 2AP, 1 switch, Blueline (PT-SAT)
  IAC : 2 Seminar Room, 1 IT Training, 1 office room, 1 lounge room, 60 PC portables, 10 iPad3, 5 AP, 6 cam IP, 1 switch, 1 TV, 3 vidéo Projecteur

## Slide 6: ARCHITECTURE RESEAUX
MIKROTIK |  | 
ETH 0 : 192.168.100.0 /24 | ED > MTO | FO - PT
ETH 1 : 192.168.101.0 /24 | IGAT | PT
ETH 2 : 192.168.102.0 /24 | SDRE | PT
ETH 3 : 192.168.103.0 /24 | TCO > EN > VITRINE NUM | FH - PT
ETH 4 : 192.168.104.0 /24 | BTP | FH
ETH 5 : 192.168.105.0 /24 | SAG | PT
ETH 6 : 192.168.106.0 /24 |  | 
ETH 7 : 192.168.107.0 /24 | IAC | FH

## Slide 7: PROBLEMES RENCONTRES
10 Mbps > 5 Mbps > 2Mbps : insuffissant
perte dans les canaux de trx
MIKROTIK non accessible (config, monitoring)
15 bâtiments encore à connecter
Blocs des étudiants à interconnectés
Informaticien par Ment.
Sans sécurisation : open, filtre iRenala (youtube…)

## Slide 8: PROJET A VENIR
Mise en place Service Informatique : Réseaux, systèmes, maintenance, BD
Architecture hiérarchique : Distribution, Accès …
Matériels : 3 routeurs, 10 switch, 3 AP (sectoriel)
Partenariat : formations, certification (CISCO, ORACLE, LINUX …)
Services en intranet (multimédia, IPTV, IP radio, biblio, VoIP, compte perso, Moodle, open meeting…)
Dématérialisation des procédures
Liaison VPN Vontovorona-Ankatso

## Slide 9: QUESTIONS ???