## Slide 1: INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE D’ANTANANARIVO
22 au 25 Août 2017
InfoSup2017

## Slide 2: PLAN DE PRESENTATION
Infrastructure de l’IST d’Antananarivo
Architecture réseau
Organisation
Problèmes
Projets prévisionnels

## Slide 3: LES INFRASTRUCTURES
Les Bâtiments : 05 + 01 local
Bâtiment A
Bâtiment B
Bâtiment C
Bâtiment D
Bâtiment E
Magasin

## Slide 4: SALLE VISIOCONFERENCE
01 Polycom QDX 6000
01 vidéoprojecteur

## Slide 5: Répartition des Postes de Travail
01 laboratoire Informatique de 13 postes pour chaque ECOLE:
Génie Civil
Génie Industriel
Génie du Management d’Entreprise et du Commerce
03 laboratoires Informatiques communs
Récapitulation:
Bâtiment A : 28
Bâtiment B : 61
Bâtiment C : 58
Bâtiment D : 33

## Slide 6: Répartition par Type d’Utilisateur
Etudiants : 89
Enseignants : 35
Personnel Administratif et Technique : 42
SDPAE (Scolarité) : 7
Service Informatique :7

## Slide 7: ARCHITECTURE RESEAU

## Slide 8: Interconnexion des postes de travail
Les Bâtiments sont reliés par des Fibres Optiques
Entre les Routeurs, Switch et les PC : Câbles FTP

## Slide 9: Adressage IP : Classe B
Réseau | Ordinateurs |  | Masque | Passerelle (Pfsense) | Serveur DNS
192.168. | 100 / 10 / 20 /30 / 40 / 50 | .1 | 255.255.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.10.1
 | ID ECOLE / Direction / Service | ID PC |  |  | 
Gestion des droits des Utilisateurs
Active Directory – Windows serveur 2003 (1 Go Etudiants – 3Go par utilisateur)
Poste de travail (Trend micro licence) - Membre de Domaine : ISTT
Un utilisateur dispose un login et un mot de passe
Gestion de la bande passante et des filtres
pfsense

## Slide 10: ORGANISATION
Gestion des équipements informatiques
Gestion des interventions
Gestion des traçabilités, ….
Gestion du parc Informatique : GLPI
Service informatique rattaché à la direction générale

## Slide 11: PROBLEMES
Instabilité de la connexion via TELMA (coupure, panne,….)
Accessibilité très long à mail Yahoo
Saturation connexion : PGI cocktail (Scolarix et SCOLPEDA)

## Slide 12: PROJETS PREVISIONNELS
Mise en place des points WIFI
Mise en place d’un plateforme numérique d’échange de fichiers entre étudiants, Enseignants et Administration (MOODLE-héberge iRENALA)
Amélioration des protections des matériels

## Slide 13: Merci de votre aimable attention!